Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2005.(ll.17.) sz. rendelete

a

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - a település önkormányzatának az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg:

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya Dunaszentgyörgy közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, építményt, építményrészt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások megtartása mellett csak és kizárólag a külön jogszabályok, e rendelet és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.

(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

A szabályozási elemek értelmezése

2.§

(1)A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a)a szabályozási vonalat és a szabályozási szélességet,

b)az építési övezeti és övezeti besorolást, lehatárolást és az övezeti jellemzőket,

c)a védőterületeket,

d)az egyes területek felhasználásának módját és határát,

e)az építési helyet,

f)a közigazgatási és a belterületi határvonalat,

g)a beépítésre szánt - nem szánt területek határát.

(2)Bontásból eredő új építéseknél a kötelező erejű utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a terv másképp nem rendelkezik.

(3)A kötelező elemektől való eltérés csak e rendelet, ill. a szabályozási terv módosításával történhet.

(4)

.

(5)A szabályozási terven jelölt irányadó szabályozási elemek a következők:

a)az irányadó telekhatár,

b)a tervezett utak tengelyvonala,

(6)Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektől való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, ill. a szabályozási terv módosítása nélkül történhet.

(7)Az irányadó szabályozási elemek a következőképpen értelmezendők:

a)Az irányadó telekhatár jelen rendelet keretei között az érintett tulajdonosok szándékától függően, az övezeti előírások adta lehetőségeken belül módosítható javaslat.

b)A tervezett utak tengelyvonala, hossz- és keresztszelvényei az engedélyezési tervek készítése során pontosítandók.

(8)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén:

a)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.

b)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely lakóterületen kialakult utcasoron a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, új utcasoron a telek keleti oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként. Kertes mezőgazdasági területen az építési hely a kialakult állapothoz igazodva a telek nyugati oldalhatárára tapadjon.

(9)A kötelező elemek értelmezése irányadó telekhatárral lehatárolt építési telken:

a)A kötelező elemek helye a telekhatár függvénye, véglegessé a telekalakítási eljárás lefolytatása után, a telek pontos kitűzése és földhivatali átvezetése után válik.

(10)Az övezeti előírásokban szereplő épületszélesség fogalom értelmezése:

a)Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.

b)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.

(11)Az övezeti előírásokban szereplő homlokzatmagasság fogalom értelmezése:

a)A homlokzatmagasság az építmény egyes homlokzatai terepcsatlakozása feletti vetületének átlagos magassága, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni

a1)a kémények, szellőzőkürtők, tetőszerelvények magasságát,

a2)a vizsgált homlokzatfelülettől 12 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket,

a3)a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3 m magasságú

-tetőfelépítmény, építményrész, attika, álló tetőablak stb.,

-a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát,

a4)a magastető és oromfalainak 6 m-t meg nem haladó magasságú részét. A gömb, félgömb, donga, vagy sátortető alakú építmények homlokzatmagasságát, ha az a

-12 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében,

-12 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni.

l. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

3.§

Engedélyhez kötött építési munkák

(1)Gip-E és Gip-Z jelű építési övezetek V-2 tervlapon jelölt részén telekalakítási igény esetén a teljes tömbre vonatkozó telekalakítási tervet kell készíteni.

(2)

(3)A kétlépcsős engedélyezési eljárás során az építési engedélyezést megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

a)A külön jogszabályokban nevesítetteken túl, az azokban kapott felhatalmazás alapján a műszaki követelmények előzetes tisztázása céljából a későbbi felszínmozgások elkerülése érdekében, az alkalmazandó műszaki megoldások kidolgozására az igazgatási terület nyugati, dombvidéki jellegű részén (Má-3 jelű szőlőterületen, valamint az ettől nyugatra fekvő területeken), valamint a település teljes területén azokban az esetekben, ha a tervezett építmény 2 m magasságot meghaladó természetes, vagy mesterségesen kiképzett falat, vagy 45 foknál meredekebb rézsűt 10 m-en belül megközelít elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

b)A külön jogszabályokban nevesítetteken túl, az azokban kapott felhatalmazás alapján a műszaki követelmények (terepszint alatti és feletti építmények alapozási és szigetelési módja, földszinti padlóvonal terepszint feletti magassága) előzetes tisztázása céljából a várható magas talajvízállás hatásainak elkerülése érdekében, az alkalmazandó műszaki megoldások kidolgozására belvízzel veszélyeztetett területen (lehatárolás V-1 és V-2 tervlapon) elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

c)A külön jogszabályokban nevesítetteken túl, az azokban kapott felhatalmazás alapján az építészeti követelmények előzetes tisztázása céljából Vt-2 és Kksz jelű építési övezetben elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

(4)

4.§

(1) A tervezőnek – az épületek közötti tűz átterjedésének megakadályozása érdekében – az épületek közötti tűztávolságot és az épületek épületszerkezeteinek megfelelőségét az OTSZ 5. rész l/6. fejezete alapján a tűzvédelmi tervfejezetben kell értékelnie. Az értékelés alapján kell meghatározni az épületek közötti tűztávolságot és az épületek épületszerkezeteit.

(2)

(3) Gazdasági és általános mezőgazdasági területen technológiai jellegű építmény építménymagassága technológiai és műszaki indoklás alapján az adott építési övezetre vonatkozó legnagyobb építménymagasságot legfeljebb 15 m-rel meghaladhatja.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

5.§

(1) Állattartó építmény a vonatkozó külön jogszabályok, valamint az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott előírások együttes teljesülése esetén építhető.

(2)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, új épület építése esetén érvényesítendő. Ahol a SZT szerinti tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a telket érintő telekalakítás, illetve építés a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtását követően történhet.

(3)A település területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges járműtárolót, parkolóhelyet, rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet az OTÉK vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani.

(4)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások

A község belterületén a következő közművesítettséget kell biztosítani:

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás

ca)azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

(5)Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:

a)Az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető.

b)Az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő utcai telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága esetén beépíthető.

c)Az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő beépítési módú építmény megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti beépítési móddal történhet.

d)Az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket meghaladó beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető. Bontásból eredő új építés esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő értéket kell figyelembe venni.

e)Az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő, vagy legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás esetén megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti építménymagassággal történhet.

ll. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás

6.§

(1)A belterületi határvonalat a V-1 és V-2 jelű (szabályozási) tervlapok tüntetik fel. A település beépítésre szánt, jelen rendelet hatálybalépésekor mezőgazdasági művelés alatt álló földrészleteinek más célú igénybevételét a konkrét építési igényekkel alátámasztott ütemezéssel, szakaszosan kell végrehajtani.

(2)Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek

a)a település igazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző terület-felhasználási egységekre osztja fel,

b)a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe,

c)a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja,

d)az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja.

(3)Dunaszentgyörgy község igazgatási területének beépítésre szánt területei a következő terület-felhasználási kategóriákba sorolhatók:

a)lakóterület

falusias lakóterület,

b)vegyes terület

településközpont vegyes terület,

c)gazdasági terület

kereskedelmi, szolgáltató terület,

ipari terület,

d)különleges terület

da)különleges terület intézményi célra,

db)temető területe,

dc)vásártér területe,

dd)nagykiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató terület,

de)hulladékgazdálkodási terület.

(4)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következők:

a)közlekedési és közműterület,

b)zöldterület,

c)erdőterület,

d)mezőgazdasági terület,

e)vízgazdálkodási terület.

(5)A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsukat a V-1 és V-2 jelű szabályozási tervek mutatják be.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Általános előírások

7.§

(1)

(2)A terepszint alatti építmények

a)Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény a megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával bárhol létesíthető.

b)Önálló pince csak geotechnikai munkarésszel kiegészített talajmechanikai szakvélemény alapján létesíthető.

c)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki.

d)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

e)Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá.

Falusias lakóterület

8.§

(1)A település összes lakóterülete falusias lakóterület, amely lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2)A területen az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

(3)A terület övezeti tagozódását a V-2 jelű (szabályozási) tervlap tünteti fel. Az építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

„a)Az  „Lf-K”  jelű építési övezet

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| telekalakítás | nyeles telek nem alakítható ki |
| lakóépület és lakásszám | telkenként 1 db, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető |
| legkisebb telekterület | kialakult és beépített 200 m2, kialakult, újonnan beépíthető 540 m2, újonnan kialakítható és beépíthető 700 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | kialakult és beépült 8 m, kialakult, újonnan beépíthető 14 m, újonnan kialakítható és beépíthető 14 m |
| beépítési mód | oldalhatáron álló |
| legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 500 m2 kialakult, a megengedett maximumot meghaladó beépítettség megtartható, de nem növelhető |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 5,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) kialakult, a megengedett maximumot meghaladó magasságú építmény megtartható, az övezeti előírások betartásával a kialakult építménymagassággal bővíthető |
| előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| oldalkert | OTÉK szerint (ld. jelen rendelet 4.§ (1) bekezdést is) |
| hátsókert | utcafronttól számított 70 m építhető be, de legalább 6 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40% |
| Épületekre vonatkozó megkötések |
| tetőidom és hajlásszög | magastető 35-45 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája és a tetőgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon |
| tetőhéjalás | elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| épületszélesség | legfeljebb 9,0 m |
| utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

b)Az  „Lf-1”  jelű építési övezet

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| telekalakítás | nyeles telek nem alakítható ki |
| lakóépület és lakásszám | telkenként 1 db, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető |
| legkisebb telekterület | 800 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | 18 m |
| beépítési mód | oldalhatáron álló |
| legnagyobb beépítettség | 30% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | utcai épület esetében 3,50 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m (a megengedett maximumot az utcai homlokzat magassága külön sem haladhatja meg) |
| előkert | 5 m (ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól számított távolsága is) |
| oldalkert | 6 m |
| hátsókert | 6 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40% |
| Épületekre vonatkozó megkötések |
| tetőidom és hajlásszög | magastető 30-42 fok hajlásszöggel |
| tetőhéjalás | elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| épületszélesség | max. 9,0 m |
| utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával.” |

(4)Udvari épületek elhelyezése:

a)Oldalhatáron álló utcai épület esetén azzal azonos oldalhatárra és építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét Lf-K jelű építési övezetben legfeljebb 1,0 m-rel meghaladhatja, egyéb építési övezetekben nem haladhatja meg.

b)Szabadonálló utcai épület esetén vagy a 2.§ (8) bekezdés szerinti oldalhatárra, vagy az utcai épület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az utcai épületét nem haladhatja meg.

c)Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető, ezért amennyiben megépítésükre a lakóépületét megelőzően kerül sor, az építési engedélykérelemben szereplő helyszínrajzon a lakóépület későbbi elhelyezhetőségének biztosítása érdekében annak várható helyét is jelölni kell.

d)Az oldalhatárra merőlegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsűrök, istállók, górék) szabályozása

d1)Kialakult épületek átépítése a tűzrendészeti előírások betartásával történhet.

d2)Új épületek elhelyezésének feltételei

-legalább 25 m előkert

-mindkét véghomlokzat tűzfalas kialakítása esetén a szomszéd telken álló hasonló adottságú épülettel zártsorúsítható

e)Lakóépülettel ellenkező oldalhatár mentén álló gazdasági épületek szabályozása

e1)Kialakult épületek átépítése a tűzrendészeti előírások betartásával történhet.

e2)Új épületek elhelyezése

A történetileg kialakult telekhasználat (a lakóudvart oldalhatárra merőlegesen lezáró pince-présház) védelme érdekében a tűzrendészeti előírások betartásával engedélyezhető..

(5) A területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése a műemléki környezetbe tartozó épületek utcai homlokzatán, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek valamennyi homlokzatán tilos.

(6)A területen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetőfelületen nem helyezhető el.

Vegyes terület

Településközpont vegyes terület

9.§

(1)A terület helyi települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, művelődési, egészségügyi és szociális építmények elhelyezésére szolgál.

(2)A területen az OTÉK 16.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el parkolóház és üzemanyagtöltő kivételével.

(3)A terület övezeti tagozódását a V-2 jelű (szabályozási) tervlap tünteti fel. Az építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

a)A  „Vt-1”  jelű építési övezet.

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| legkisebb telekterület | 2500 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | 25 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 50%, közoktatási intézmény esetében 25% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,50 m / 7,50 m, tornacsarnok esetében 10,0 m |
| előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| oldalkert | 6 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | 30% |
| Épületekre vonatkozó megkötések |
| homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

b)A  „Vt-2”  jelű építési övezet kis területigényű, elsősorban kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú létesítmények számára fenntartott terület

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| legkisebb/legnagyobb telekterület | 60 m2 / 200 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | 6 m |
| beépítési mód | zártsorú |
| legnagyobb beépítettség | 80% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,50 m / 4,00 m |
| előkert | szabályozási terv szerint |
| oldalkert | OTÉK szerint |
| hátsókert | szabályozási terv szerint |
| zöldfelületi mutató | 10% |
| Épületekre vonatkozó megkötések |
| tetőidom és hajlásszög | magastető 37-42 fok hajlásszöggel, a fő tetőgerinc az utcafronttal párhuzamos legyen |
| tetőhéjalás | elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| utcai kerítés | épített jellegű, tömör, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok (tégla, fa, kovácsoltvas), formák és díszítések felhasználásával |

Az építési telkek közti beépítésre nem szánt telekrész kertépítészeti terv alapján rendezendő.

(5)A „Vt-Kö” jelű övezetbe a területen található magánutak területe tartozik. Az övezetben a közúti közlekedésről szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

(6)A területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése tilos.

(7)A területen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetőfelületen nem helyezhető el.

Gazdasági terület

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

10.§

(1)A terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2)A területen az OTÉK 19.§ szerinti építmények helyezhetők el.

(3)A V-2 tervlapon lehatárolt területen betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

a) „Gksz”  jelű építési övezet

| legkisebb telekterület | 2000 m2 |
| --- | --- |
| legkisebb utcai telekszélesség | 30 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 60% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,00 m / 6,00 m ld. 4.§ (3) bekezdést is |
| előkert | 10 m (az előkertben legfeljebb 15 m2 beépített alapterületű és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú portaépület elhelyezhető) |
| oldalkert | 6 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | min. 20% |
| utcai kerítés | épített jellegű, áttört, 1,8 –2,0 m magas kerítés |

(4)Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra, a jelen rendelet 26.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján legalább 1 sor, lakóterületre néző telekhatárok mentén min. 10 m széles három lombkorona-szintű, szaktervező által kiválasztott, őshonos fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

(5)

Ipari gazdasági terület

11.§

(1)A terület olyan gazdasági célú ipari, mezőgazdasági feldolgozó és nagyüzemi állattartó építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2)A terület a V-1 és V-2 jelű szabályozási terveken jelölt építési övezetekre tagolódik. Az egyes építési övezetekben betartandó építési előírások a következők:

a) „Gip-E”  jelű építési övezet – egyéb ipari terület

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| legkisebb telekterület | 2000 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | 30 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 50% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,00 m / 7,50 m ld. 4.§ (3) bekezdést is |
| előkert | 10 m (az előkertben legfeljebb 15 m2 beépített alapterületű és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú portaépület elhelyezhető) |
| oldalkert | 6 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | min. 25% |
| utcai kerítés | épített jellegű, áttört, 1,8 –2,0 m magas kerítés |

A jelen rendelet 26.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján az építési telkek oldalsó telekhatárai mentén, attól min. 1,5 m távolságra legalább 1 sor, a hátsó telekhatárok mentén belterületi gazdasági területen legalább 10 m széles, az M6-6234 sz. utak csomópontjában lévő gazdasági területen legalább 20 m széles három lombkorona-szintű, szaktervező által kiválasztott, őshonos fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

b) „Gip-Z” jelű építési övezet – jelentős mértékű zavaró hatású terület, ahol nagyüzemi állattartó létesítmények is elhelyezhetők.

| Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |
| --- |
| legkisebb telekterület | 8000 m2 |
| legkisebb utcai telekszélesség | 50 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 30% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,00 m / 7,50 m ld. 4.§ (3) bekezdést is |
| előkert | 10 m (az előkertben legfeljebb 15 m2 beépített alapterületű és legfeljebb 3,5 m építménymagasságú portaépület elhelyezhető) |
| oldalkert | 10 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40% |
| utcai kerítés | épített jellegű, áttört, 1,8 – 2,0 m magas kerítés |

A jelen rendelet 26.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján az építési telkek oldalsó telekhatárai mentén, attól min. 1,5 m távolságra legalább 1 sor, a hátsó telekhatárok mentén legalább 20 m széles három lombkorona-szintű, szaktervező által kiválasztott, őshonos fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

(3)

Különleges területek

12.§

(1)A különleges területek lehatárolását a V-2 jelű szabályozási terv tünteti fel.

(2)A „Kte” jelű különleges terület a település temetője, ahol a következő előírásokat kell betartani:

a)A területen szabadonállóan, legalább 10 m-es elő-, oldal-, és hátsókert megtartásával, legfeljebb 300 m2 telekterület beépítésével, legfeljebb 4,0 m-es építménymagassággal (amit harangláb, harangtorony építménymagassága legfeljebb 6 m-rel meghaladhat), a fő funkcióhoz kapcsolódó magastetős kialakítású, hagyományos építőanyagok felhasználásával tervezett építmény (pl. ravatalozó, kápolna) helyezhető el.

b)A terület zöldfelületi mutatója min. 40%.

c)A terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni.

d)A területet 1,8 m - 2,0 m magas tömör kerítéssel, vagy hasonló magasságú élősövénnyel körül kell keríteni.

(3)A „Kvt” jelű különleges terület vásártér számára

| elhelyezhető épületek száma | 1 db |
| --- | --- |
| legkisebb telekterület | 1 ha |
| legkisebb utcai telekszélesség | 50 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 300 m2 |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,50 m / 5,00 m |
| előkert | 10 m |
| oldalkert | 10 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | min. 80% |

(4)A „Kksz” jelű különleges terület nagy területigényű, elsősorban kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú létesítmények (üzletközpont) számára fenntartott terület, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

| legkisebb telekterület | kialakult és beépült 900 m2 újonnan kialakítható és beépíthető 3500 m2 |
| --- | --- |
| legkisebb utcai telekszélesség | 35 m |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 30% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,50 m / 6,00 m |
| előkert | 10 m |
| oldalkert | 10 m |
| hátsókert | 10 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40% |

(5)A „Kh” jelű különleges terület fő funkciója a településen keletkező hulladékok átmeneti tárolása azok végleges elszállításáig. A területen betartandó építési előírások a következők:

| legkisebb telekterület | 1500 m2 |
| --- | --- |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 15% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,00 m / 5,50 m |
| előkert | 5 m |
| oldalkert | 6 m |
| hátsókert | 6 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40% |

A terület telekhatárai mentén, attól min. 1,5 m-es távolságra, a jelen rendelet 26.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján legalább 1 sor, szaktervező által kiválasztott, őshonos fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

(6)A Kam jelű övezet autópálya mérnökség számára fenntartott terület, ahol a következő előírásokat kell betartani:

| legkisebb telekterület | 1000 m2 |
| --- | --- |
| beépítési mód | szabadonálló |
| legnagyobb beépítettség | 40% |
| legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 2,50 m / 8,50 m |
| előkert | 5 m |
| oldalkert | OTÉK szerint |
| hátsókert | 6 m |
| zöldfelületi mutató | min. 40%” |

(7)A  „Kint”  jelű építési övezet elsősorban közcélú intézmények elhelyezésére szolgál, ahol a következő előírásokat kell betartani:

a)Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások

aa)legkisebb telekterület 2500 m2

ab)legkisebb utcai telekszélesség 25 m

ac)beépítési mód szabadonálló

ad)legnagyobb beépítettség 40%

ae)legkisebb/legnagyobb építménymagasság 3,50m/7,50m, tornacsarnok esetében 10,0 m

af)legkisebb előkert a kialakult utcaképhez igazodjon

ag)legkisebb oldalkert 6 m

ah)legkisebb hátsókert 10 m

ai)zöldfelületi mutató min. 40%

b)Egyéb előírások

ba)a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni

bb)az utcai kerítés épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas legyen a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával

bc)parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetőfelületen nem helyezhető el.

bd)a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése nem engedélyezhető

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közműterület

13.§

- A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási tervek tüntetik fel:

| Út | Közlekedési terület jele | Kategória | Közlekedési terület szélessége |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | jelenleg | távlatban |  |
| M6 autópálya | KÖu-A |  | külterületi gyorsforgalmi út (K.l.B.) | változó (kisajátítási terv szerint) |
| 6. sz. Budapest – Pécs – Barcs főút | KÖu-1 | külterületi I. rendű főút (K.III.A.) | külterületi I. rendű főút (K.III.A.) | meglévő (20-24 m) |
| 5112. sz. Dunaszentgyörgy – Tolna - Szekszárd összekötő út 6234. sz. ö. út Rákóczi Ferenc utca | KÖu-2 KÖu-4 | külterületi mellékút, összekötő út (K.V.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) | külterületi mellékút, összekötő út (K.V.C.) belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) | meglévő (14-20 m) meglévő (22 m) |
| Mezőgazdasági utak | KÖu-3 | külterületi mellékút, egyéb út (K.VIII.C.) | külterületi mellékút, egyéb út (K.VIII.C.) | meglévő (8-16 m) |
| Várdomb utca, Kossuth L. utca | KÖu-4 | belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) | belterületi mellékút, gyűjtőút (B.V.c.C.) | meglévő (12-24 m) |
| Meglévő kiszolgáló utak | KÖu-5 | (B.VI.d.B.-D.) | (B.VI.d.B.-D.) | meglévő (8-24 m) |
| Tervezett kiszolgáló utak | KÖu-5 |  | (B.VI.d.B.-D.) | 12-16-20 m |
| Önálló gyalogút | KÖu-6 | (B.X.) |  | meglévő (4,0 m)” |

(2)A közlekedési területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.

(3)Országos közutak melletti telken építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.

(4)A 18 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni.

(5)

(6)Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során a nemesített faiskolai cserje- és fafajok mellett a termőhelyi adottságoknak megfelelő, helyben honos fajokat is alkalmazni kell.

(7)Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető. Fasoroknál a minimális telepítési tőtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen túlmenően épületek homlokzata előtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell lenni.

(8)Személygépkocsi parkolók kizárólag fás-cserjés zöldsávokkal tagolt kialakításban létesíthetők. A parkolókban 3-6 gépkocsi-állásonként 1 db közepes termetű fa ültetése kötelező.

(9)A település területét érintő közművezetékek hatályos jogszabályok, illetve a tulajdoni lapra bejegyzett szolgalmi sáv szerinti védőtávolságait meg kell tartani.

(10)A település területén távközlési, illetve hírközlési magasépítmény (adótorony) a település belterületén, illetve külterületi, természeti értéket képviselő földrészletein (ld. 4 sz. melléklet), továbbá kertes mezőgazdasági területen nem helyezhető el. Adótorony helyének kijelölése a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szabványok előírásai és fentiek figyelembevételével e rendelet módosítása nélkül történhet.

(11)Közmű létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírások

a)A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell.

b)A meglévő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, hő- és gázellátás), valamint a távközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani.

c)Bármilyen okból feleslegessé vált közműhálózatot, létesítményt el kell bontani, funkció nélküli vezeték nem hagyható meg. Használaton kívüli légvezeték (villamos, távközlési) a használat megszűnését követő 8 napon belül elbontandó.

d)Új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a meglévő közművek szükséges rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

e)A járulékos közműlétesítmények (transzformátor, gáznyomáscsökkentő, hőközpont, stb.) elhelyezésénél a faluképi megjelenítésre, a környezetvédelmi és esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani.

(12)Nem vonalas jellegű közmű- (pl. szennyvíz-átemelő, vízmű kút, gázfogadó állomás, transzformátorállomás stb.), vagy közlekedési létesítmény (pl. autóbusz megálló) az illetékes szakhatóságok beleegyező véleménye alapján, a külön jogszabályokban rögzített védőtávolságok betartása mellett bárhol elhelyezhető, azok számára a technológiai előírásoknak megfelelő, az adott építési övezeti, illetve övezeti előírásokban rögzített minimális telekterületnél kisebb telek kialakítható.

Zöldterület

14.§

(1)A település zöldterületeinek lehatárolását a V-2 szabályozási tervlap tünteti fel. A területen az OTÉK 27.§-ban foglaltakon túlmenően a következő előírásokat kell megtartani:

a)A „Z” jelű övezet a településen található közparkok, játszóterek területe.

-A meglévő közparkokat kertépítészeti terv alapján fel kell újítani.

-A tervezett közparkok belső elrendezését, növényesítését táj- és kertépítész által készített engedélyezési és kiviteli tervek alapján kell kialakítani és fenntartani.

-Az övezetben épület nem helyezhető el.

(2)A közparkok folyamatos karbantartásáról a települési önkormányzat gondoskodik.

Erdőterület

15.§

(1)A település erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

(2)A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű – „Eg” és védelmi rendeltetésű (védett és védő) – „Ev” jelű  erdők.

(3)Építési lehetőségek gazdasági rendeltetésű erdőterületen

A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK szerinti területen és beépítettséggel, az erdészeti hatóság bevonásával helyezhető el a következő előírások szerint:

a)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról, a fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület elhelyezése esetén ezen túlmenően a vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, valamint a villamosenergia ellátás a használatbavétel idejére biztosított legyen.

b)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki.

c)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal- és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

d)Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési hagyományait követő színezést kell használni.

e)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 7,0 m építménymagasságú lehet.

f)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltétele:

fa)Az épület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet.

fb)Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.

(4)Építési lehetőségek védelmi rendeltetésű erdőterületen

a)Védő erdőben építmény nem helyezhető el.

b)Védett erdőben épületet elhelyezni nem lehet. Épületnek nem minősülő építmény csak a fő funkcióhoz köthető funkcióval, természetvédelmi, vagy vadgazdálkodási céllal helyezhető el.

(5)A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévő erdőtömbök lehetőség szerint a jövőben is megtartandók.

(6)Vízparti sávban (állandó vízfolyás medertengelyétől számított 50-50 m-en belül) elhelyezkedő gazdasági rendeltetésű erdőben a körzeti erdőterv előírásainak betartása mellett törekedni kell a folyamatos erdőborítás biztosítására.

Mezőgazdasági terület

16.§

(1)A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része, ahol az OTÉK 29.§ (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el

(2)A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételét ne akadályozza.

(3)Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés, fás mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók.

(4)A telekalakítás, területhasználat és művelés során a meglévő vízelvezető rendszerek szakszerű fenntartására ügyelni kell.

Kertes mezőgazdasági terület

17.§

(1)A terület lehatárolását a V-1 jelű szabályozási tervlap tünteti fel.

(2)Az „Mk” jelű övezet

a)Az övezetben beépíthető földrészletek területe legalább 720 m2, szélessége legalább 12 m legyen. Újonnan legalább 720 m2 és legalább 12 m széles telek alakítható ki.

b)Az övezetben az OTÉK 29.§ (3) bekezdésének figyelembevételével gazdasági épület, megfelelő művelési ág és telekterület esetén (OTÉK 29.§ (4) bekezdés) lakóépület építhető a következő előírások szerint:

b1)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról, lakóépület elhelyezése esetén ezen túlmenően a vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, valamint a villamosenergia ellátás az engedélyezés idejére biztosított legyen.

b2)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki.

b3)Az épületeket az oldalhatáron álló beépítési mód szabályai szerint, a kialakult állapothoz igazodva 3 m-es előkert, OTÉK szerinti oldalkert szabadon hagyásával kell elhelyezni, terepszint feletti építmény az utcafronttól számított 30 m-es teleksávban helyezhető el.

b4)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse.

b5)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

-Az épület földszintes, legfeljebb 4,0 m építménymagasságú lehet.

b6)Lakóépület kialakításának feltételei:

-Az épület legfeljebb 4,50 m építménymagasságú lehet.

-Az épület szélességi mérete a 8,5 m-t nem haladhatja meg.

c)Terepszint alatti építmények közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhatnak, azokat, és a meglévő építményeket hatásterületükkel nem érinthetik.

(3)Kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki.

Általános mezőgazdasági terület

18.§

(1)Az általános mezőgazdasági területek („Má”) lehatárolását és övezeti besorolását a V-1 és V-2 szabályozási terv tartalmazza.

(2)Az  „Má-1”  jelű övezetbe a szántóföldek területe tartozik.

a)Az övezet művelési ágának megfelelően hasznosítandó.

b)A kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2, legkisebb szélessége 20 m.

c)Az övezet természeti értéket képviselő földrészletein (ld. 4 sz. melléklet) építmény nem helyezhető el.

d)Az övezet természeti értéket nem képviselő földrészletein bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, 10.000 m2-t meghaladó területű telken, az OTÉK 29.§ (3) és (4) szerinti beépítettséggel helyezhető el a következő előírások szerint:

d1)Gazdasági épület elhelyezése esetén az ingatlan gépjárművel történő megközelítése köz-, vagy magánútról, lakóépület elhelyezése esetén ezen túlmenően a vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, valamint a villamosenergia ellátás az engedélyezés idejére biztosított legyen.

d2)A keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kezelésére egyedi közműpótló létesítmény (zárt tározó, vagy szennyvíztisztító berendezés) alakítandó ki.

d3)Az épületeket szabadonállóan, 10-10 m-es elő-, oldal-, és hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

d4)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse.

d5)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

-Az épület földszintes, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet (ld. még 4.§ (3) bekezdést is).

d6)Lakóépület kialakításának feltételei:

-Az épület legalább 3,5 m, de legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet.

-Az épület a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 32-45 fok hajlásszögű, magastetővel fedett kialakítású legyen. Keresztszárny építhető.

-Az épület szélességi mérete a 8,5 m-t nem haladhatja meg.

(3)Az  „Má-2”  jelű övezet a gyepfelületek (rét, legelő, kaszáló) területe.

a)Az övezetben kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés, az extenzív művelés.

b)Az övezet természeti értéket képviselő földrészletein (ld. 4 sz. melléklet) építmény nem helyezhető el.

c)Az övezet természeti értéket nem képviselő földrészletein építmény a (2) bekezdés d) pontja szerint helyezhető el.

(4)Az „Má-3” jelű övezet a nagykiterjedésű szőlőültetvények területe.

a)Az övezetben kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés.

b)Az övezetben telekalakítás a (2) bekezdés b) pontja szerint történhet.

c)Az övezetben építmény a (2) bekezdés d) pontja szerint helyezhető el.

(5)Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának feltételei:

a)Birtokkőzpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdése, valamint jelen rendelet 18.§ (2) bekezdés d) pont d1)-d6) alpontja előírásai szerint alakítható ki.

b)A birtokközpont határai mentén a jelen rendelet 26.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján kertépítész szaktervező által kiválasztott, őshonos fajokból álló, legalább 10 m széles, három lombkorona-szintű növényállomány telepítendő és tartandó fenn.

(6)Az „Má-4” jelű övezet a nádasok területe.

a)Az övezetben a jelenlegi művelési ág megváltoztatása tilos.

b)Az övezetben semmiféle építmény nem helyezhető el.

Vízgazdálkodási terület

19.§

(1)A „V” jelű terület a vízgazdálkodással kapcsolatos területek elhelyezésére szolgál (vízfolyások, jelentősebb árkok, vízmű területek).

(2)A terület lehatárolását a V-1 és V-2 szabályozási terv ábrázolja.

(3)A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények helyezhetők el.

(Jóváhagyáskor a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 46/1999.(lll.18.) Korm. rendelet előírásai szerint.)

(4)A „V-2” jelű övezetbe a település területén található vízmű területek tartoznak.

(Jóváhagyáskor előírások a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(Vll.18.)sz. Kormányrendelet szerint.)

Közterületek kialakítása és használata

20.§

(1)A Dunaszentgyörgy igazgatási területén található közterületek az önkormányzat nyilvántartása szerinti közutak, utak és parkok, amelyeket rendeltetésüknek megfelelő célra bárki szabadon használhat, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2)A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(3)Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(4)A település közterületein eltérő használat az alábbi lehet:

a)Belterületen lévő közterületeken

-hirdető (reklám) berendezés,

-árusítópavilon,

-közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

-köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,

-szobor, díszkút, pihenőpad,

-távbeszélő fülke,

-építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok) elhelyezése,

-építőanyag-tárolás.

b)Külterületen lévő közterületeken

-közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

-szobor,

-köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése.

(5)A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:

a)Árusítópavilon legfeljebb 6,0 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, magastetős kialakítással, hagyományos építőanyagok felhasználásával létesíthető.

b)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, hagyományos építőanyagok felhasználásával létesíthetők.

c)Zöldterületen épület nem helyezhető el.

d)Közterületen épülő építmények között az OTÉK 36.§ előírásai szerinti legkisebb telepítési és tűztávolságot kell megtartani.

lll. Fejezet

Kulturális örökségvédelem

21.§

(1)Műemlékek védelmére vonatkozó előírások

a)A település országos műemléki védelem alatt álló értékeit és azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

b)A melléklet szerinti védett épületeket és azok műemléki környezetét a SZT tünteti fel.

c)A műemlékek és műemléki környezetük esetében a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint kell eljárni.

(2)Helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások:

a)A település a helyi értékek védelméről külön önkormányzati rendeletben gondoskodik.

b)A helyi védelemmel kapcsolatos feladatok körét és eljárási rendjét a helyi védelemről szóló önkormányzati rendelet és a HÉSZ együttesen szabályozzák.

c)A település építészeti értékei helyi védelemben részesülnek. A helyi védettségű építmények listáját a HÉSZ 2. sz. melléklete tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.

d)Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési munka esetén a következő előírásokat kell betartani:

d1)Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.

d2)Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.

Az épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetővé teszi, udvari keresztszárnnyal is lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva. A keresztszárny szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

d3)A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

d4)Védett részérték az új épületbe visszaépítendő, védett kerítés megtartandó.

d5)Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését, valamint az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítését követően.

(3)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások

a)A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek listáját a 3. számú melléklet tartalmazza, az érintett területeket a SZT határolja le.

b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.

lV. Fejezet

Az élővilág, a táj és a természet védelme

22.§

(1)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a)A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek kíméletével kell végezni.

b)Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj, a településkép jellegéhez illő rendezéséről.

(2)Építés miatt kivágásra kerül( fát pótolni kell. A fapótlás módját a 4. számú függelék tartalmazza.

(3)A település területén található védett természeti értékek listáját a HÉSZ 4. sz. melléklete tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.

a)Tervezett természetvédelmi területen a védettség bejegyzéséig, és a kezelési terv jóváhagyásáig mindennemű beavatkozás a vonatkozó külön jogszabályokban rögzítettek szerint történhet. A kezelési terv jóváhagyása után a területen az abban előírtak szerint kell eljárni.

b)Természeti területen a vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

c)Az országos ökológiai hálózattal érintett területen az Országos Területrendezési Tervben előírtak szerint kell eljárni. A területen

c1)beépítésre szánt terület nem jelölhető ki

c2)extenzív gazdálkodást kell folytatni

c3)az erdők elsődleges rendeltetése védelmi célú legyen.

d)A NATURA 2000 hálózathoz tartozó területeken az Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi Irányelvet alapul véve a NATURA 2000 hálózatra vonatkozó általános területi előírásokat kell betartani.

e)Tájképvédelmi övezetbe tartozó területen a vonatkozó övezeti előírások szerint kell eljárni.

A környezet védelme

23.§

(1)Általános követelmények

a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

b)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

c)Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

d)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása rendeltetési mód-változás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani.

e)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (pl. zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények teljesíthetősége esetén a külön jogszabályok figyelembevételével történhet.

f)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

g)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

h)A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.

i)Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

j)Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység csak az előírt védelmi övezet megtartásával végezhető.

k)A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.

(2)Környezetterhelési határértékek

a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.

b)Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

c)A földtani közeg és a felszín alatti víz-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges   határértékeket be kell tartani.

d)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.

e)Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

f)Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.

g)Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.

(3)Speciális eljárási szabályok

a)Dunaszentgyörgy a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve egyedi esetekben külön előírások szerint történhet

b)Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

c)Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

d)A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.

e)Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

f)A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

g)A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

h)A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

Tűzvédelmi rendelkezések

24.§

(1)A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek az oltóvíz biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Az oltóvizet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) szerint kell biztosítani.

(2)A településen a mértékadó tűzszakasz területe nem lehet nagyobb, mint amit a terület tűzoltó vízforrásaiból biztosítható oltóvíz-intenzitás megenged.

(3)Az újonnan építendő, illetve meglévő, de felújítandó közlekedési utak esetén az OTSZ vonatkozó előírásait figyelembe kell venni (szélesség, teherbírás, fordulási sugarak, stb.).

Ásványvagyon gazdálkodási követelmények

25.§

Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) a külön jogszabályban előírtak szerint végezhető.

- Fejezet

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

26.§

(1)Elővásárlási jog

Az önkormányzat közérdekből elővásárlási jogot jegyeztet be az 5. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok területére, ezen ingatlanokat érintő településrendezési feladatok megvalósítása érdekében.

(2)Kiszolgáló út céljára történő lejegyzés

Az építésügyi hatóság a 2. sz. függelékben felsorolt ingatlanok szabályozási terven jelölt területsávját tervezett kiszolgáló utak létesítése, szélesítése céljából az önkormányzat javára lejegyzi.

A települési önkormányzat az érintett területeken, a közérdek megvalósítása érdekében a lejegyzés eszközét - az építési törvény vonatkozó előírásai szerint – a szabályozási terven jelölt szükséges legkisebb mértékben és csak akkor alkalmazza, ha a közérdekű cél megvalósítására más lehetőség nincs.

(3)Településrendezési kötelezések

a)Beépítési kötelezettség

Az önkormányzat külön önkormányzati határozatban a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében a 1.sz. függelékben felsorolt ingatlanok területére, az ott leírt időtartamon belüli beépítési kötelezettséget állapít meg.

b)Beültetési kötelezettség

Az önkormányzat külön önkormányzati határozatban a közérdekű környezetalakítás céljából a 1. sz. függelékben felsorolt ingatlanok területére az övezeti előírásokban meghatározott módon és telekrészen a használatbavételi engedély megadásának feltételeként elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő.

Vl. Fejezet

Záró rendelkezések

27.§

(1)Ez a rendelet a kihirdetésétől számított második hónap 1. napján lép hatályba.

(2)Jelen rendelet előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hencze Sándor s.k.				 Dr. Nagy Attila s.k.

polgármester					            jegyző

Záradék:

A jelen rendelet 2005. február 17. napján kihirdetésre került.

Dunaszentgyörgy, 2005. február 17.

Dr. Nagy Attila s.k.									                       jegyző

1.SZ. MELLÉKLET:

ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK

ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

- Református templom – Rákóczi Ferenc utca – 1 hrsz. – törzsszám M 11038 – M lll.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBE TARTOZÓ INGATLANOK

- 2/1, 2/2, 3, 4/1, 5, 9/1, 168, 169, 170 és 171/1 hrsz. ingatlanok

2.SZ. MELLÉKLET:

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

HELYI EGYEDI VÉDELEM

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség

- Rákóczi Ferenc u. 30.		hrsz.:122		lakó- és gazdasági épület, kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 48.		hrsz.:131		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 54.		hrsz.:134		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 56.		hrsz.:135		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 58.		hrsz.:136		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 60.		hrsz.:137		lakó- és gazdasági épület

- Rákóczi Ferenc u. 71.		hrsz.:60/1		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 74.		hrsz.:145		lakó- és gazdasági épület, kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 76.		hrsz.:146		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 78.		hrsz.:147		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 80.		hrsz.:148		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 81.		hrsz.:47		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 87/B,89/A	hrsz.:36/8, 36/7	lakóépület és bolt

(volt Csapó kúria)

- Rákóczi Ferenc u. 90.		hrsz.:153		Polgármesteri Hivatal

- Rákóczi Ferenc u. 93.		hrsz.:26		vendéglő (volt Ferenczi kúria),

kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 97.		hrsz.:22/2		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 98.		hrsz.:157		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 102.		hrsz.:159		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 103.		hrsz.:17		lakóépület (volt Csók kúria),

kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 106.		hrsz.:161		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 107.		hrsz.:15/2		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 108.		hrsz.:162		vegyesbolt

- Rákóczi Ferenc u. 109.		hrsz.:13/1		lakóépület

- Rákóczi Ferenc u. 110.		hrsz.:164		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 113.		hrsz.:9/1		nyugdíjas klub (volt Vizi-féle

Iskola), kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 117.		hrsz.:4/1		Református Lelkészi Hivatal

- Rákóczi Ferenc u. 120.		hrsz.:170		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 121/1?	hrsz.: 2/2		lakóépület (volt Ferenczy kúria)

- Rákóczi Ferenc u. 122-124.	hrsz.:171/1		Dunaszentgyörgyi

Mezőgazdasági Szövetkezet központja

- Rákóczi Ferenc u. 123.		hrsz.:261		lakó- és gazdasági épület, kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 129.		hrsz.:256		lakóépület és kerítés

- Rákóczi Ferenc u. 132.		hrsz.:175		lakóépület és kerítés

- Rákóczi György u. 1.		hrsz.:221		lakó- és gazdasági épület

- Rákóczi György u. 19.		hrsz.:211/1		lakóépület

- Rákóczi György u. 21.		hrsz.:209		lakóépület és kerítés

- Rákóczi György u. 23.		hrsz.:208		lakóépület és kerítés

- Kossuth Lajos u. 5.		hrsz.:392		lakó- és gazdasági épület, kerítés

- Kossuth Lajos u. 6.		hrsz.:373		lakóépület

- Kossuth Lajos u. 14.		hrsz.:325		lakóépület

- Kossuth Lajos u. 15.		hrsz.:320		lakóépület

- Dózsa György u. 3.		hrsz.:71		lakóépület

- Óvoda u. 21/A			hrsz.:362		lakó- és gazdasági épület

- Óvoda u. 58.			hrsz.:10		Óvoda

- Várdomb u. 38.(30?)		hrsz.:716		lakóépület és kerítés

- Béke tér 12.			hrsz.:67		Egészségház és kerítés

- Béke tér 14.			hrsz.:120		lakóépület és kerítés

- Szabadság tér 1.			hrsz.:287		italbolt (volt Rk. Iskola)

3.SZ. MELLÉKLET:

RÉGÉSZETI VÉDELEM

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY ÉS KÖRNYEZETE

- 02 (út); 03/7-8, 53, 60; 0131/4; 0133/33-37 hrsz.

- 87; 90/1-2; 91-107; 749; 756-761; 777 (út); 817-823; 830; 832/1-2; 833-838; 840-845; 849; 850/1-2; 851/1-2; 852 hrsz.

- 547/13-27, 30, 33-44; 549/17-28; 104, 108; 565-582; 594; 602; 604; 606-607; 609-629; 630/2; 632-633; 655-670; 693-697 hrsz.

- 0123/29-36; 2/1-3; 3; 4/1-3, 5-8; 9/1; 10; 12; 13/1; 160-161; 163/1; 164-170; 171/1-2; 172-178; 179/1-4; 182-209; 211/1-2; 212-221; 222/1-3; 248-252; 256; 259-261; 296 hrsz.

- 547/66, 68-70, 78-79; 548 (út); 549/46-52, 93-97; 0101/2 hrsz.

- 549/2, 109 hrsz.

- 099/1-3 hrsz.

- 081/3-6  hrsz.

- 081/11, 16-21, 1500/1-1810 hrsz.

- 043/53-55 hrsz.

- 076/1-2, 10-14, 19-23 hrsz.

- 076/23 hrsz.

- 12/3; 013; 014/23-24 hrsz.

RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET

(talaj bolygatásával járó tevékenység során régészeti szempontból kiemelten vizsgálandó terület)

Mivel a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek egy része nem lokalizálható teljes bizonyossággal, azokat a területeket, ahol ezek, továbbá a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők, régészeti érdekű területként kell kezelni. Ezek jelen ismereteink a külterületen a magasabb domborzati pontok, az egykori mocsaras ártérből kiemelkedő szigetek, és a pleisztocén Duna-meder ugyancsak kiemelkedő egykori magaspartja, amelyek különösen alkalmasak voltak megtelepedésre, és valószínűleg fedettség miatt egyelőre pontosan nem lokalizálható lelőhelyeket rejtenek. Általában igaz, hogy a vízfolyások két oldalát kísérő kiemelkedések a régészeti korokban kiválóan alkalmasak voltak megtelepedésre. Ezért ezek — a már ismert régészeti lelőhelyeken kívül eső szakaszokon is — az összes patak és vízfolyás mellett 4–500 m széles sávban régészeti érdekű területnek tekintendők.

Régészeti érdekű terület továbbá a római limes teljes nyomvonala is. Ez a település határain belül gyakorlatilag a 6. műút keleti oldalán, attól 100-300 méterre fut.

Régészeti érdekű területnek tekintendő ezeken túlmenően minden olyan fejlesztési terület, ahol a megvalósítás során 30 cm-t meghaladó mélységű talajbolygatás várható.

4.SZ. MELLÉKLET:

TÁJ- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

ORSZÁGOS VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET (EGYBEN A NATURA 2000 ÉS AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT RÉSZE)

- Dunaszentgyörgyi Láperdő Természetvédelmi Terület (lehatárolás a szabályozási terven)

TERMÉSZETI TERÜLET

- A település területén található természetközeli állapotú „gyep, rét, legelő”, illetve „erdő” művelési ágú területek.

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

- A szabályozási terven jelölt területek

NATURA 2000

- A szabályozási terven jelölt területek

TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET

- A szabályozási terven jelölt területek

5. számú melléklet a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

A települési önkormányzat közérdekű célok megvalósítása érdekében elővásárlási jogot állapít meg a következő ingatlanokra:

- az 549/110 hrsz. ingatlan lakóterület céljára

- az 549/109 hrsz. ingatlan lakóterület és vásártér céljára

- az 549/2-3 hrsz. ingatlanok vásártér céljára

- a 997/10-11 hrsz. ingatlanok üzletközpont céljára

- a 991-996 hrsz. ingatlanok gazdasági terület és üzletközpont céljára”

1. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK

1. BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A helyi építési szabályzat a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében az alábbi beépítetlen lakóterületekre a telekvásárlástól számított 3 éven belüli beépítési kötelezettséget állapít meg az Lf-K és Lf-1 jelű építési övezetben

2. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A helyi építési szabályzat a közérdekű környezetalakítás céljából az alábbi ingatlanokon az övezeti előírásokban meghatározott módon és telekrészen a használatbavételi engedély megadásának feltételeként elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő:

a)Minden új építéssel érintett gazdasági területen fekvő ingatlanon.

b)Hulladékgazdálkodási célú különleges területen.

c)Birtokközpont, valamint a hozzá tartozó kiegészítő központ területén.

2. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez

KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉS

A települési önkormányzat a szabályozási terven Köu-5 övezeti jellel ellátott utak szabályozási vonallal lehatárolt részét kiszolgáló út céljára lejegyzi.

3. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez

A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

(1) Általános követelmények

- A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.

- A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

- Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.

- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó követelményeket a 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 30/2008.(XII.31.) KvVM rendelet határozza meg.

- A felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

- A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

- A követelményeket a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.

- Az előírásokat jelenleg a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a tartalmazza.

- A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.

- A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.

(2) Környezetterhelési határértékek

- Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

- Az élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg.

- A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei.

- Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Speciális eljárási szabályok

- A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.

- Erdőterületeket érintő beruházásokra az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVll. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009.(Xl.13.) FVM rendelet előírásai vonatkoznak.

- Az előírásokat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.

- A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése és engedélyezése a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet.

- Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet és az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján korlátozó intézkedéseket érvényesíthet.

- A település területén irányadó jelleggel be kell tartani a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védeleméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet előírásait.

- A településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

4. számú függelék a 3/2005.(ll.14.) Önkormányzati rendelethez

FAPÓTLÁSI SZABÁLYOK

1 A település területén mellmagasságban 15 cm törzsátmérőt elérő, vagy meghaladó fa kivágása – a gyümölcsfa kivételével – csak engedéllyel történhet.

2 A kivágott fát pótolni kell.

3 Fapótlásként annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege a kivágott fák törzsátmérőjének összegét legalább 20%-al meghaladja.

4 A törzsátmérőt a terepszinttől számított 1 m magasságban kell mérni és számítani.

5 A fapótlási kötelezettséget legalább 3cs törzsátmérőjű fákkal kell teljesíteni.

# Footnotes

módosította a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 2.§

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 3.§ (1)

módosította a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 3.§ (2)

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 4.§ (1)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 4.§ (2)

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 4.§ (3)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 5.§ (1)

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 5.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 5.§ (3)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 6.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 7.§

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 8.§

módosította a 10/2008.(IX. 25.) rendelet 5.§-a

módosította a 10/2008.(IX. 25.) rendelet 5.§ (1) bekezdése

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 9.§ (1)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 9.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 9.§ (3)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 10.§

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 11.§

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 12.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 13.§ (1)

módosította a 10/2008.(IX. 25.) rendelet 6.§-a

beiktatta a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 13.§ (2)

módosította a 10/2008.(IX. 25.) rendelet 7.§-a

hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 14.§ (1)

beiktatta a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 14.§ (2)

beiktatta a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 14.§ (2)

beiktatta a 10/2010.(XI. 24.) rendelet 14.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 15.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 16.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 17.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 18.§

módosította a 10/2008.(IX. 25.) rendelet 9.§-a

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 19.§ (1)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 19.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 19.§ (3)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 20.§ (1)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 20.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 20.§ (2)

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 21.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 22.§

módosította a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 23.§

beiktatta a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 24.§

beiktatta a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 25.§

beiktatta a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 25.§

beiktatta a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 25.§

beiktatta a  10/2010.(XI. 24.) rendelet 25.§